## Slide 1
30 Гц записи VR-демонстраций
в Isaac Sim
Почему live RGB ломает realtime-бюджет и почему state-first + offline render — практичнее
feat/vr-demo-admission · 63c6db1
3 × 640×480 RGB
цель: стабильные 30 Гц
19,6 Гц
самый быстрый проверенный live RGB с корректными кадрами
Prime tiled, no-client
37,5 Гц
текущий no-client RECORD без dataset-камер
26,68 мс / control
27,6 Гц
ручной Quest-прогон без live dataset RGB
36,22 мс; p95 41,21 мс
Данные актуализированы по внутренним performance-аудитам 24–26.09.2026. Все цифры относятся к RTX 4090 + i7-13700K + ~32 ГБ RAM, если не указано иное.

## Slide 2
Коротко: проблема не в HDF, а в рендере и синхронизации
Стабильные 30 Гц = 33,33 мс на полный control tick — с запасом на хвосты.
+10,46 мс
стоимость текущего live RGB path относительно camera-off
40,07 → 29,61 мс
+21,38 мс
цена самого быстрого корректного live RGB над camera-off
50,97 → 29,60 мс
1,74 мс
causal commit + запись в текущем physical Quest RECORD
то есть writer не главный bottleneck
0 physics
offline replay рендерит кадры без физического шага
проверено в E2E assay
Что ломает live RGB
RenderProducts + RTX/Hydra scheduling + Camera.update/annotator extraction + синхронизация + D2H-копия. Быстрый FFFT путь ещё и выдавал N−1, то есть прошлое состояние сцены.
Что делаем вместо этого
Во время телеоперации сохраняем состояния, действия, camera pose/intrinsics, идентичность сцены и причинные связи. RGB материализуем после записи из конкретного snapshot.
Что осталось после камер
Физический Quest-прогон всё ещё ~27,6 Гц. До среднего 30 Гц не хватает ~2,9 мс, до p95 — ~7,9 мс. Дальше профилируем XR → processor → IK → apply → sim.
Источники:
Live-camera audit ·
Boundary/runtime audit

## Slide 3
1. Как проходит один записываемый control tick
Логика 30 Гц поверх физики 120 Гц: 4 интеграции на одно управляющее решение.
XR input
Quest / CloudXR
Processor
relative pose
+ clutch
Diff. IK
2 руки
Apply
joint targets
4 × PhysX
F,F,F,T
1/120 с
Snapshot
Oₜ₊₁ + digest
HDF row
Oₜ, Aₜ, Oₜ₊₁
Live RGB ветка (проблемная)
RenderProduct → RTX/Hydra → annotator → Camera.update → sync → GPU→CPU → owned RGB
CURRENT RECORD: dataset RenderProducts выключены, RGB рендерится потом. XR viewport для оператора остаётся.
Источники:
Current RECORD performance

## Slide 4
2. Где именно камеры съедают realtime-бюджет
30 Гц оставляют 33,33 мс на всё: input, IK, physics, render, snapshot и запись.
Бюджет одного control tick
simulation
record
33,33 мс
≈26,5 мс no-client off-camera
Камеры OFF
Поздний no-client RECORD: 26,68 мс mean, p95 29,45, p99 32,43. По среднему есть запас до 30 Гц.
Текущий live RGB
40,07 мс mean даже без preview. Это ~25 Гц и уже −6,74 мс относительно бюджета.
Корректный live RGB
Самый быстрый проверенный correct path: 50,97 мс = 19,62 Гц. То есть correctness делает live ещё дороже.
Источники:
Live-camera cost audit ·
Tail reduction audit

## Slide 5
3. Проблема в цифрах: live RGB не помещается в 33,33 мс
Три 640×480 камеры, XR composition активна, preview выключены.
0
14
28
41
55
33,33 мс
29.6 мс
C0
камеры OFF
34.0 мс
C1
products ON
39.1 мс
C2
+ extraction
40.1 мс
C3
+ owned RGB
51.0 мс
Prime tiled
correct RGB
Что важно
C3 уже медленный, но ещё и временно неверный: кадры соответствуют N−1.
+10,46 мс
C3 − C0: маржинальная стоимость текущего live RGB
+35% к wall time
+21,38 мс
Correct Prime tiled − camera-off baseline
19,62 Гц против 33,79 Гц
Replicator correct capture: 99,01 мс / control (10,10 Гц) — в график не влезает без убийства масштаба.
Источники:
Live-camera temporal & cost audit

## Slide 6
3.1 Из чего складываются +10,46 мс live RGB
Маржинальный waterfall показывает не только RTX, но и extraction/sync/ownership.
+4.362 мс
RenderProducts +
AOV/annotators
+5.129 мс
Extraction +
synchronization
+0.972 мс
D2H + owned
RGB + validation
10.463 мс
Итого
камера path
Внутри C3 (nested scopes)
render_app: 11,93 мс
kit_visualizer pump: 11,11 мс
camera extraction: 5,15 мс
GPU→host: 0,48 мс
numpy ownership: 0,18 мс
HDF append: 0,23 мс
Важно: эти таймеры вложенные и НЕ суммируются. Камерный overhead — это +10,463 мс из matched C3−C0.
Источники:
Live-camera cost decomposition

## Slide 7
3.2 Неприятный бонус: быстрый live RGB был ещё и N−1
Нельзя «починить FPS», просто приняв быстрый путь: он изображает предыдущее состояние.
Источники:
Temporal correctness matrix
Latency одного control tick, мс
0
33,3
50
75
100
30 Гц = 33,33 мс
C3 · current FFFT
100% N−1 · stale
40.1 мс
Prime tiled
100% N · current
51.0 мс
Replicator
100% N · current
99.0 мс
Условие: current N + <33,33 мс. Ни один проверенный live-path не проходит оба.
Что видно
Быстрый C3 уже медленнее бюджета и ещё показывает N−1. Корректные live-пути заметно дороже.
Почему offline
Сначала фиксируем state N. Синхронный RGB рендерим позже, когда у него больше нет deadline 33,33 мс.

## Slide 8
4. Что говорят NVIDIA и пользователи Isaac Sim
Наши цифры не уникальны: multi-camera RenderProducts — известный дорогой workload.
“
“FPS drop … is expected behavior, not a bug.”
В теме про 4 RenderProducts пользователь получил 35 → 5–8 FPS; инженер NVIDIA объяснил, что каждый RenderProduct добавляет RTX render pass, и советует снижать resolution, stagger или tiled rendering.
NVIDIA Developer Forums · 2025–2026
“
“quantity/resolution of cameras and sensors … play a role”
Performance Optimization Handbook прямо включает количество и разрешение камер в факторы simulation performance; отдельные рекомендации посвящены multi-camera и multi-GPU.
NVIDIA Isaac Sim Performance Handbook
“
“render products … can be disabled … only enabled during capture”
В официальном SDG pipeline NVIDIA рекомендует отключать RenderProducts между capture-событиями, чтобы не тратить ресурсы на ненужный рендер.
NVIDIA Object-based SDG
“
“Reducing the camera count … will improve performance.”
В официальных benchmark notes NVIDIA прямо рекомендует уменьшать число камер/RenderProducts и разрешение, если throughput ограничен рендером.
NVIDIA Isaac Sim Benchmarks

## Slide 9
5. Предлагаемая архитектура: state-first, RGB потом
Во время телеоперации realtime-контур не обязан обслуживать dataset-камеры.
REALTIME · операторский loop
Quest / XR
Processor + IK
PhysX 4×
State snapshot
Causal commit
HDF + provenance
dataset
RGB OFF
OFFLINE · материализация
Stage snapshot
+ assets
Apply snapshot N
(no physics)
Render 3 cams
Replicator/Camera
QA: identity +
geometry
LeRobot / RGB
materialization
immutable recording → replay
Ключевой принцип: simulation state — источник истины. RGB становится производным артефактом, который можно пересчитать.
Источники:
Current V2/V3 RGB E2E

## Slide 10
6. Почему offline render работает: мы проверили не только хэши
Replay получает конкретный native snapshot и рендерит именно его, без шага физики.
48 / 48
геометрических проверок component assay прошли
3 камеры · 8 состояний
24 / 24
проверки current V2/V3 recorder → offline RGB
rows 0,2,4,5 · 3 роли
0
physics callbacks при replay
state применяется напрямую
3,315 px
max bbox-center error в V2/V3 E2E
лимит assay: 24 px
A. Identity
episode/frame/transition/observation/snapshot IDs и digest связывают row N с exact snapshot.
B. Geometry
Независимая 3D→2D проекция кубов сравнивается с instance masks на том же RenderProduct.
C. RGB
Внутри видимой mask проверяется ожидаемая цветовая доля — mask не может оправдать stale RGB.
D. Negative controls
Wrong-row comparisons падают; frozen geometry и неверные transforms тоже не проходят.
Component assay: max center error 7,647 px, min IoU 0,604. Current V2/V3 E2E: min IoU 0,273, wrong-row control дал 42 ожидаемых FAIL.
Источники:
Offline RGB alignment ·
Current V2/V3 E2E

## Slide 11
7. Что получили после выноса камер из realtime path
Не один «магический» фикс, а сразу два эффекта: новый render policy + отсутствие dataset RenderProducts.
Исторический runtime: OLD → CURRENT
Matched native assay · OLD
13.07 Гц
RTF 0,436
Matched native assay · CURRENT
50.33 Гц
RTF 1,678 · одинаковые native trajectories
Full ./run-vr · OLD
11.58 Гц
no-client
Full RECORD · CURRENT
41.86 Гц
no-client
≈3,6–3,85× ускорение wall-clock без изменения физической траектории.
Matched camera cost внутри CURRENT
Live RGB C3
24.96 Гц
40,07 мс · N−1
Camera OFF C0
33.78 Гц
29,61 мс
Correct Prime tiled
19.62 Гц
50,97 мс · current RGB
Camera OFF matched
33.79 Гц
29,60 мс
Убирая dataset RGB из control loop: −10,46 мс против текущего C3 и −21,38 мс против fastest correct live path.
Поздний B1: 26,68 мс = 37,48 Гц
Источники:
OLD vs CURRENT physics/RTF ·
Live-camera audit ·
Tail reduction

## Slide 12
7.1 Честный Quest-прогон: камеры уже не главный bottleneck
Ручная запись 26.09.2026, dataset RGB выключен, XR/CloudXR и production control path включены.
0
8
16
24
32
30 Гц
27.5 Гц
Episode 0
28.1 Гц
Episode 1
27.6 Гц
Episode 2
36,22 мс
средний установившийся start-to-start interval
≈27,61 Гц
41,21 мс
p95 установленного RECORD
до p95 30 Гц не хватает ≈7,88 мс
1,74 мс
causal_commit_and_record
writer — малая доля полного tick
Следующий профилируемый путь: Quest/CloudXR → device.advance → processor → Differential IK → apply → simulation_advance → successor capture.
Локальный прогон: /data/ebulochkin/vla-runtime/manual-record-04/20260926T173138/ · 1321 + 265 + 53 записанных transitions.

## Slide 13
8. Drawbacks и trade-offs offline RGB
Это не «бесплатный рендер», а перенос дорогой работы из latency-critical контура.
Постобработка
RGB появляется после эпизода; нужен отдельный materializer/replay job и очередь задач.
Provenance
Нужно жёстко пинить stage, assets, camera intrinsics/poses, renderer config и версии кода.
Storage
State/HDF дешевле RGB для rigid-сцен, но deformables/particles могут заметно увеличить объём.
Photometric drift
Bitwise одинаковые пиксели между драйверами/renderer revisions не гарантируются; QA должен быть геометрическим.
Temporal sensors
Motion blur, rolling shutter, event cameras требуют subframe trajectory/velocities, а не одного snapshot.
Нет live dataset preview
Оператор видит XR viewport, но не обязан видеть точные dataset-камеры во время записи.
Boundary QA
Нужно отдельно проверять первый frame нового segment, terminal successor и gap semantics.
Compute later
GPU-время не исчезает — просто становится batch/offline и перестаёт блокировать человека.
Главный обмен: realtime latency ↓, офлайн compute/storage/validation ↑. Для teleop это выгодный обмен, потому что человеческий control loop не повторишь задним числом.

## Slide 14
9. Деформируемые объекты: сохраняем состояние сетки, а не видео
Для cloth/soft bodies rigid pose недостаточен, но offline render от этого не ломается.
Что является состоянием
Isaac Lab определяет deformable state как nodal positions + velocities. Для cable — poses/velocities сегментов. Эти значения можно записывать на каждом control boundary.
Как replay-ить
На offline replay пишем nodal state обратно в симулятор (`write_nodal_state_to_sim*`), обновляем render buffers и рендерим без advancing physics. Для purely visual replay минимум — geometry state; для full-state — ещё velocities/targets.
Сколько это стоит по данным (raw, без compression)
3 × 640×480 RGB = 2,764,800 байт/frame = 82,9 MB/s @ 30 Гц
10k nodes
0.24 MB/frame
50k nodes
1.20 MB/frame
115k nodes
2.76 MB/frame
raw RGB parity ≈ 115 200 nodes
при pos+vel float32 = 24 B/node
Даже при сопоставимом объёме state offline-подход всё равно убирает 3 RTX RenderProducts + extraction/sync из realtime control loop. Это главная экономия.
Источники:
Isaac Lab deformables ·
write_nodal_state_to_sim

## Slide 15
10. Бонусы offline-подхода: одна траектория → много датасетов
Когда визуал отделён от control loop, RGB перестаёт быть одноразовым побочным эффектом телеоперации.
STATE / ACTION
source of truth
Свет / HDRI / exposure
Материалы / текстуры
Камеры / intrinsics
Depth / masks / normals
Higher-quality render
Isaac Mimic / SkillGen
Re-render после фикса багов
Replicator официально поддерживает randomization света, материалов, текстур, camera pose и других параметров SDG.
Isaac Lab Mimic генерирует новые trajectory variants из небольшого набора human demos; их тоже можно потом материализовать визуально офлайн.
Источники:
Replicator randomization ·
Isaac Lab Mimic

## Slide 16
11. Куда двигаться дальше, чтобы физический RECORD стал стабильным 30 Гц
Камеры уже вынесены. Теперь нужен targeted profiling production Quest path, а не ещё один общий «ускоритель».
1
Профилировать physical path
Timers: device.advance → processor → IK → apply → sim_step/render → successor.
Найти реальные 3–8 мс
2
Убрать I/O из control loop
Initial manifest ≈53 мс на open; finalizer queue не должен блокировать control tick.
Убрать tail stalls
3
Сократить CPU↔GPU в IK
Production IK делает мелкие синхронные transfers/validation вокруг каждой руки.
Снизить steady latency
4
Ввести явный 30 Гц scheduler
Развести logical sim time, wall cadence и XR presentation; мерить deadline lateness.
Честно мерить 30 Гц
5
Оставить dataset RGB офлайн
Не возвращать RenderProducts в realtime только ради удобства preview.
Не вернуть +10–21 мс
State-first / offline RGB уже убрал большой camera tax. Теперь добиваем production control loop, не возвращая рендер в realtime.
Источник: Boundary & runtime audit

## Slide 17
Источники и воспроизводимость
Ссылки кликабельны. Внутренние отчёты зафиксированы в feat/vr-demo-admission.
Live camera temporal + cost audit
https://github.com/robotics-laboratory/vla-infrastructure/blob/feat/vr-demo-admission/docs/experiments/20260924_live_camera_temporal_cost_audit/REPORT.md
Current RECORD performance
https://github.com/robotics-laboratory/vla-infrastructure/blob/feat/vr-demo-admission/docs/experiments/20260925_current_record_performance/REPORT.md
Record boundary tail reduction
https://github.com/robotics-laboratory/vla-infrastructure/blob/feat/vr-demo-admission/docs/experiments/20260925_record_boundary_tail_reduction/REPORT.md
Offline RGB state alignment
https://github.com/robotics-laboratory/vla-infrastructure/blob/feat/vr-demo-admission/docs/experiments/20260925_offline_rgb_state_alignment/REPORT.md
Current V2/V3 RGB E2E
https://github.com/robotics-laboratory/vla-infrastructure/blob/feat/vr-demo-admission/docs/experiments/20260925_current_v2_v3_rgb_e2e/REPORT.md
OLD vs CURRENT physics / RTF
https://github.com/robotics-laboratory/vla-infrastructure/blob/feat/vr-demo-admission/docs/experiments/20260924_master_current_physics_rtf_audit/REPORT.md
NVIDIA Performance Optimization Handbook
https://docs.isaacsim.omniverse.nvidia.com/latest/reference_material/sim_performance_optimization_handbook.html
NVIDIA Benchmarks
https://docs.isaacsim.omniverse.nvidia.com/latest/reference_material/benchmarks.html
NVIDIA Object-based SDG
https://docs.isaacsim.omniverse.nvidia.com/latest/replicator_tutorials/tutorial_replicator_object_based_sdg.html
NVIDIA forum: RenderProduct performance
https://forums.developer.nvidia.com/t/performance-of-render-product-in-action-graph/322300
Isaac Lab deformables
https://isaac-sim.github.io/IsaacLab/develop/source/concepts/deformables.html
Isaac Lab Mimic
https://isaac-sim.github.io/IsaacLab/main/source/api/lab_mimic/isaaclab_mimic.datagen.html
Ручной physical Quest run: /data/ebulochkin/vla-runtime/manual-record-04/20260926T173138/ · 1639 recording transitions, 3 technical episodes.